附件1云南省楚雄彝族自治州禄丰抽水蓄能电站

水资源公众参与调查表（政府部门、事业单位和社会团体部分）

一、项目基本情况 禄丰抽水蓄能电站位于云南省楚雄彝族自治州禄丰市西北部与元谋县交界处，距昆明直线距离100km。 电站枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等组成。上水库位于高峰乡花箐村牛街河左岸花箐沟源头，采用全库盆防渗，混凝土面板堆石坝最大坝高82m；下水库位于高峰乡大地村西北侧的牛街河下游，混凝土面板堆石坝最大坝高117m；输水发电系统采用一洞两管四机、中部偏尾式地下厂房布置，输水线路水平长度约4137m，距高比约9.2。 电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头450m，建成后承担云南电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务。电站设计水平年2030年年发电量12.47亿kWh，按综合转换效率75%计，年抽水电量16.62亿kWh。电站年发电利用小时数1039h，年抽水利用小时数为1385h。 二、建设项目取水分析范围、影响范围 分析范围 牛街河流域以及芹菜沟水库黑井镇片供水区（154.6km2），涉及行政区包括禄丰市高峰乡（62.1km2）、黑井镇（87.5km2）和元谋县羊街乡（4.97km2） 取水水源论证范围 下水库拦河坝坝址以上牛街河河段，河长约18.5km，流域面积86.7km2（本工程上水库在下水库流域范围内） 取水影响论证范围 下水库：下水库拦沙坝回水末端至龙川江汇口，取水影响河段长约3.9km。 上水库：水库淹没处理范围至花箐沟与牛街河汇口处冲沟。 退水影响论证范围 禄丰抽水蓄能电站无退水，不涉及退水影响范围。 三、取水、退水基本情况 （1）取水方案 本工程上、下水库相距较远，高差较大，为减少供水设施规模及投资，根据施工总布置规划，按就近供水原则，采用集中取水、分区供水方案。施工供水系统为临时系统，工程施工期需从下水库所在牛街河干流取水。 禄丰抽水蓄能电站施工期5年，施工生产和生活总取水量476.6万m3，取水水源为牛街河干流；初期蓄水期30个月，总取水量1145万m3，扣除初期蓄水期间水库蒸发渗漏水量75万m3后，满足初期蓄水量1070万m3的要求。 （2）退水方案 施工期废污水主要由混凝土拌和系统和机械冲洗废水以及生活污水组成。废水经处理后回用于生产流程，不外排。运行期退水系统主要由业主营地生活区生活污水，采用成套生活污水处理设备处理后，中水全部回用于道路浇洒和绿化，不向外排放。 四、项目业主取水、退水可能存在的影响 （1）取水影响 项目建成运行后，工程常年保持了下泄生态流量，水库对下游河道及流域的水资源配置的不利影响不明显。建库取水对水体纳污能力的影响较小，对河道生态影响轻微。电站建成后对下游第三方取用水户无不利影响。 （2）退水影响 水库工程施工期废水基本经处理后回用，因退水量较小，且是暂时性的，一旦施工结束，其影响也随之消失，总体上讲施工期退水对水功能区和第三者的影响较小。 禄丰抽水蓄能电站属清洁能源，运行期发电用水在上下水库之间循环，无退水。电站产生的污水主要为电站工作人员的生活污水，但其总量相对较少，生活污水采用生活污水成套设备处理达标后回用。因此，电站成库后，电站运行较天然河道不会产生新的污染源，不会对下游水功能区及第三者产生影响。 五、水资源保护措施 （1）工程措施包括：最小下泄流量下放措施；施工期、运行期的生产、生活污水采用不同的处理措施，处理后的废污水达标排放；流域水土保持措施；库底建筑物、废弃物清理等。 （2）非工程措施包括：加强水资源节约和保护宣传教育；加强库区水资源巡查管理，对水库水质定期进行监测；减少农药的施用量、推广应用平衡施肥技术等。 根据国家、省现行水法律法规，在项目水资源论证或取水许可证核发过程中实施公众参与。为了在项目水资源评价过程中充分考虑公众的意见，特向您发送本调查表，根据您的看法选择答案。您的答卷及建议对决策部门了解本工程兴建对水资源的影响及今后采取怎样的水资源管理、保护和节约措施具有积极意义。因此对于您的积极参与认真答卷，表示十分感谢！

| 政府部门和社会团体对项目的态度： |
| --- |
| 1、贵单位认为当地的社会经济状况如何？制约经济发展的主要问题有哪些？ |  |
| 2、贵单位认为当地水状况如何？有什么主要的水问题？ |  |
| 3、贵单位认为项目的建设对当地社会经济发展和居民生活质量将带来什么影响？ |  |
| 4、贵单位认为项目的建设对当地水资源情况将带来什么影响？ |  |
| 5、贵单位认为项目取水和退水对周边原有取水户的取水情况将带来什么影响？ |  |
| 6、为减少和避免项目建设产生的不利影响，贵单位有哪些建议和要求？ |  |
| 7、贵单位认为项目的建设对区域水资源影响，从总体上是利大于弊？还是弊大于利？ |  |
| 8、贵单位或团体是否赞成实施该项目？ |  |
| 9、贵单位或团体最关心的问题还有哪些？有什么意见和建议？ 公众参与单位名称（请加盖公章）： 日期： 年 月 日 |